## Slide 1: 차량 내부 통신 프로토콜의 KpqC 알고리즘 적용 가능성 평가
발표자: 이민우

## Slide 2: 주요 자동차 내부 통신 프로토콜
대부분의 내부 통신 BUS는 실시간성을 위해 프레임 크기가 작음
  대용량 payload가 필요한 PQC는 적용 어려움
프로토콜 | 1-프레임 payload | 지연 한계 | 현행 보안 | 비고
CAN 2.0B | 8 Byte | ≤ 5 ms | X | 클래식 CAN
CAN-FD | 64 Byte | ≤ 5 ms | X | 차세대 CAN
LIN 2.x | 8 Byte | ≤ 10 ms | X | 저속, 저가 네트워크 (창문·시트·조명 등 적용)
FlexRay (전자식 제동 통신) | 254 Byte | ≤ 2 ms | MAC(옵션) | 과거 일부 고급 차량 적용 (보급률 추정치 ≈ 10 %)
100BASE-T1 (이더넷, ADAS) | 최대 1,500 Byte | Class A ≤ 2 ms Class CDT ≤ 100 µs | TLS/DTLS | 신차 위주 적용 (보급률 추정치 ≈ 30%)

## Slide 3: CAN-FD 프로토콜
CAN: ECU(전자제어장치) 간 실시간 통신 네트워크 표준(ISO 11898)
CAN-FD: Classic CAN(2.0B) 확장 버전
  데이터 구간 속도 향상(BRS), 데이터 길이 확장(EDL)
항목 | CAN 2.0B | CAN-FD
최대 데이터 길이 | 8 Byte | 64 Byte
비트레이트 | 단일 속도 (1 Mbps 이하) | 이중 속도 Nominal 구간(Arbitration + Control + ACK Field): 1 Mbps 이하 Data 구간(Data + CRC Field): 8Mbps 이하(2,5,8)
CRC | 15/17-bit | 데이터 ≤ 16 byte: 17-bit 데이터 > 16 byte: 21-bit
Bit-Stuffing 방식 | 고정(비트5:1) | 가변(비트0~5: 1)
<PQC 적용 시 고려 사항>
데이터 크기 최대 64 Byte -> PQC 데이터 전송 시 분할 필요(프레임 다량 발생)
가변 Stuff-bit: Worst-case 전송 지연 계산 필요

## Slide 4: CAN-FD PQC 적용 시나리오
CAN-FD: MTU(64Byte) 넘는 데이터 전송 시 ISO-TP 분할 사용
  ISO-TP(ISO 15765-2): 프레임 분할 전송 표준
  비트레이트: Nominal: 1Mbps, Data: 5Mbps 가정
런타임 주기 신호: 대칭키 적용
  CAN BUS 내 평상시 주행 데이터는 대칭키 기반으로 보호하는게 일반적
  AES는 양자 위협(Grover 공격 등)에 안전
이벤트 신호: PQC 적용
  KEM: 시동 시 PK 1회 브로드캐스트 -> ECU 별 키 합의 1회
  DSA: 진단/OTA 시 사용(메타데이터 무결성 검증)
운행 중 데이터 보호는 SecOC의 MAC(AES) 중심이 표준
키 합의, 진단, OTA 등 공개키 필요 경로는 PQC(KEM, DSA)로 전환이 필수

## Slide 5: CAN-FD 실제 전송 시 패킷 크기
필드 | 길이 (bit) | 비고 / 설명
SOF+ Arbitration + Control | 23-bit | ID(우선순위 선정), FD 모드 플래그, DLC(데이터 길이 코드) 등
CRC + Stuff-counter + FSB | 32-bit | 데이터 ≥ 20 Byte면 CRC-21 사용
ACK + EOF + ITM | 12-bit | ACK(수신 확인), EOF(프레임 종료 표시), ITM(프레임 간격 비트)
Data Field | 0 ~ 512-bit | 실제 사용자 데이터, DLC 값과 길이 매핑(E.g. DLC 15 -> 64 Byte)
가변 Stuff-bit | 0 ~ 107-bit | worst-case: 원본 5-bit당 1-bit(20%) -> 약 107-bit 원본: CRC 직전(Arbitration + Control ~ Data -> 535-bit)
<실제 전송 시 1-프레임 당 최대 패킷 크기>
고정 오버헤드(67-bits[2]) + 데이터 필드(512-bits) + 최대 Stuff-bit(107-bit)
≈ 86 Byte(686-bit)
(고정 오버헤드: SOF+ Arbitration + Control + CRC + Stuff-counter + FSB + ACK + EOF + ITM)
전송하고자 하는 데이터가 20~64 Byte 일 경우의 시나리오(1-프레임 안에 끝날 경우)

## Slide 6: CAN-FD 패킷 비교(KEM/DSA)
알고리즘 | 보안 레벨 | 공개키 PK (Byte) | 암호문, 서명 (Byte) | CAN 패킷 최대 크기 (Byte) (PK / CT, PK / Sig) | 프레임 수 (PK / CT, PK / Sig)
ML-KEM512 | 1 | 800 | 768 | 1,086 / 1,032 | 13 / 12
HQC-128 | 1 | 2,249 | 4,433 | 3,041 / 5,973 | 36 / 70
SMAUG-T1 | 1 | 672 | 672 | 914 / 914 | 11 / 11
NTRU+KEM576 | 1 | 864 | 864 | 1,172 / 1,172 | 14 / 14
Falcon-512 | 1 | 897 | 666 | 1,227 / 908 | 15 / 11
SPHINCS+128s | 1 | 32 | 7,856 | 54 / 10,562 | 1 / 123
SPHINCS+128f | 1 | 32 | 17,088 | 54 / 22,962 | 1 / 267
AIMer128s | 1 | 32 | 4,160 | 54 / 5,590 | 1 / 65
AIMer128f | 1 | 32 | 5,888 | 54 / 7,912 | 1 / 92
ML-DSA44 | 2 | 1,312 | 2,420 | 1,774 / 3,256 | 21 / 38
HAETAE2 | 2 | 992 | 1,474 | 1,344 / 2,002 | 16 / 24
MTU(64 Byte)를 넘는 데이터 -> 64 Byte씩 분할하여 전송, 프레임당 최대 오버헤드 약 22 Byte 추가

## Slide 7: CAN-FD 전송 지연 산출
Chart: 
| ML-KEM512 | HQC-128 | SMAUG-T1 | NTRU+KEM576 | Falcon-512 | SPHINCS+128s | SPHINCS+128f | AIMer128s | AIMer128f | ML-DSA44 | HAETAE2
PK (ms) | 2.13 | 5.9 | 1.8 | 2.3 | 2.46 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 3.44 | 2.62
CT / Sig (ms) | 1.97 | 11.48 | 1.8 | 2.3 | 1.8 | 20.17 | 43.79 | 10.66 | 15.09 | 6.23 | 3.94
<1-프레임 지연 계산(worst case)>
① Nominal 구간 @1 Mbps
· Arbitration + Control = 22-bit → 22 µs
· ACK + EOF + IFS = 12-bit → 12 µs
· 22 + 12 = 34 µs
② Data 구간 @5 Mbps
· 데이터 64 B = 512-bit
· CRC + Stuff-counter + FSB = 32-bit
· 가변 Stuff-bit(≈ 107-bit)
(512 + 32 + 107) bit ÷ 5 Mbps ≈ 130 µs
③ 합계
34 µs + 130 µs = 0.164 ms
알고리즘별 총 전송 지연 (ms)

## Slide 8: CAN-FD ECU 도메인 별 실시간성 및 PQC 적용 가능성 평가
주요 ECU 도메인 | ASIL 등급 | 지연 한계 | ECU 주요 신호
Power-train | D | ≤ 5 ms | 엔진 ECU, 변속기, 연료분사
Chassis / ADAS | C~D | ≤ 10 ms | ABS(브레이크 잠김 방지), EPS(전자식 조향), 레이더, 카메라
Body / Comfort | A~B | ≤ 50 ms | 창문, 시트, 조명, 공조
Diagnostics / OTA | A | ≤ 100 ms | 서비스 진단, 펌웨어 업데이트
CAN 네트워크 상 ECU 도메인은 ASIL 등급에 따라 구분 가능
  ASIL: Automotive Safety Integrity Level(차량 안전 등급 체계)
  A -> B -> C -> D 순으로 위험도 높음
KEM: 전송 지연 5ms 이내이므로 지연 한계 내 통신 가능(HQC 제외)
DSA: Diagnotics/OTA 도메인에만 적용하므로, 지연 한계 내 통신 가능

## Slide 9: CAN-FD PQC 적용 가능성 평가
알고리즘 | CT / Sig (Byte) | 전송 지연 (ms) | Power-train (≤ 5 ms) | Chassis / ADAS (≤ 10 ms) | Body / Comfort (≤ 50 ms) | Diagnostics / OTA (≤ 100 ms)
ML-KEM512 | 768 | 1.97 | O | O | O | O
HQC-128 | 4,433 | 11.48 | X | ▲ | O | O
SMAUG-T1 | 672 | 1.8 | O | O | O | O
NTRU+KEM576 | 864 | 2.3 | O | O | O | O
Falcon-512 | 666 | 1.8 | O | O | O | O
SPHINCS+128s | 7,856 | 20.17 | - | - | - | O
SPHINCS+128f | 17,088 | 43.79 | - | - | - | O
AIMer128s | 4,160 | 10.66 | - | - | - | O
AIMer128f | 5,888 | 15.09 | - | - | - | O
ML-DSA44 | 3,256 | 6.23 | - | - | - | O
HAETAE-2 | 2,002 | 3.94 | - | - | - | O
▲: 최적화 시 적용 가능성 있음
(비트레이트 향상, 프레임 재배치 등)
현행 CAN-FD 버스에 HQC를 제외한 알고리즘은 모두 적용 가능할 것으로 평가됨
단 최저 보안 레벨의 파라미터를 기준으로 평가하였기에, 상위 보안 레벨 적용 시 검토 필요

## Slide 11: Kyber vs SMAUG-T NTRU+ 키 크기 비교
Rank | Scheme | Public key
1 | SMAUG-T1 | 672
 | SMAUG-Timer | 672
3 | KYBER-512 | 800
4 | NTRU+KEM576 | 864
 | NTRU+PKE576 | 864
6 | SMAUG-T3 | 1,088
7 | NTRU+KEM768 | 1,152
 | NTRU+PKE768 | 1,152
9 | KYBER-768 | 1,184
10 | NTRU+KEM864 | 1,296
 | NTRU+PKE864 | 1,296
12 | SMAUG-T5 | 1,440
13 | KYBER-1024 | 1,568
14 | NTRU+KEM1152 | 1,728
 | NTRU+PKE1152 | 1,728
Rank | Scheme | Secret key
1 | SMAUG-T1 | 832
 | SMAUG-Timer | 832
3 | SMAUG-T3 | 1,312
4 | KYBER-512 | 1,632
5 | NTRU+KEM576 | 1,760
 | NTRU+PKE576 | 1,760
7 | SMAUG-T5 | 1,792
8 | NTRU+KEM768 | 2,336
 | NTRU+PKE768 | 2,336
10 | KYBER-768 | 2,400
11 | KYBER-1024 | 2,592
12 | NTRU+KEM864 | 2,624
 | NTRU+PKE864 | 2,624
14 | NTRU+KEM1152 | 3,488
 | NTRU+PKE1152 | 3,488
Rank | Scheme | Ciphertext
1 | SMAUG-Timer | 608
2 | SMAUG-T1 | 672
3 | KYBER-512 | 768
4 | NTRU+KEM576 | 864
 | NTRU+PKE576 | 864
6 | SMAUG-T3 | 992
7 | KYBER-768 | 1,088
8 | NTRU+KEM768 | 1,152
 | NTRU+PKE768 | 1,152
10 | NTRU+KEM864 | 1,296
 | NTRU+PKE864 | 1,296
12 | SMAUG-T5 | 1,376
13 | KYBER-1024 | 1,568
14 | NTRU+KEM1152 | 1,728
 | NTRU+PKE1152 | 1,728

## Slide 12: Dililthium FALCON vs HAETAE 키 크기 비교
Rank | Scheme | Public key
1 | FALCON-512 | 897
2 | HAETAE2 | 992
3 | Dilithium-II | 1,312
4 | HAETAE3 | 1472
6 | FALCON-1024 | 1,793
7 | Dilithium-III | 1,952
8 | HAETAE5 | 2080
10 | Dilithium-V | 2,592
Rank | Scheme | Secret key
1 | FALCON-512 | 1,281
2 | HAETAE2 | 1,408
3 | HAETAE3 | 2,112
4 | FALCON-1024 | 2,305
5 | Dilithium-II | 2,528
7 | HAETAE5 | 2,752
9 | Dilithium-III | 4,000
10 | Dilithium-V | 4,864
Rank | Scheme | Signature
1 | FALCON-512 | 666
2 | FALCON-1024 | 1,280
3 | HAETAE2 | 1,474
4 | HAETAE3 | 2,349
5 | Dilithium-II | 2,420
7 | HAETAE5 | 2,948
8 | Dilithium-III | 3,293
10 | Dilithium-V | 4,595

## Slide 13: SPHINCS vs AIMer 키 크기 비교
Rank | Scheme | Public key
1 | AIMer128f | 32
 | AIMer128s | 32
 | SPHINCS+128 | 32
4 | AIMer192f | 48
 | AIMer192s | 48
 | SPHINCS+192 | 48
7 | SPHINCS+256 | 49
8 | AIMer256f | 64
 | AIMer256s | 64
Rank | Scheme | Secret key
1 | AIMer128f | 48
 | AIMer128s | 48
3 | SPHINCS+128 | 64
4 | AIMer192f | 72
 | AIMer192s | 72
6 | AIMer256f | 96
 | AIMer256s | 96
8 | SPHINCS+192 | 96
9 | SPHINCS+256 | 128
Rank | Scheme | Signature
1 | AIMer128s | 4,160
2 | AIMer128f | 5,888
3 | SPHINCS+128s | 7,856
4 | AIMer192s | 9,120
5 | AIMer192f | 13,056
6 | SPHINCS+192s | 16,224
7 | AIMer256s | 17,056
8 | SPHINCS+128f | 17,088
9 | AIMer256f | 25,120
10 | SPHINCS+256s | 29,792
11 | SPHINCS+192f | 35,664
12 | SPHINCS+256f | 49,856