## Slide 1: 암호의 양자 회로 최적화 구현 방법에 대한 연구
발표자: 양유진 (한성대학교)
[ASK2023 구두 발표]

## Slide 2
서론
관련연구
양자 회로 최적화 연구
결론
Index

## Slide 3: 1. 서론
양자 컴퓨터가 발전함에 따라 다양한 분야(암호, 화학, 인공지능 등)에서 이를 응용하는 사례들이 보고되고 있다.
양자 회로는 모든 응용에서 빠질 수 없는 요소로, 양자 컴퓨터의 자원적 제약 및 실제 실행과 밀접한 연관이 있기 때문에 이를 최적화하는 연구도 지속적으로 이뤄지고 있다.
이와 관련하여 연구적 발전을 위해서는 다양한 최적화 사례들을 아는 것이 중요하다.
암호 관련 분야에 해당하는 암호 공격 비용 측정 연구에서는 양자 회로 최적화 연구를 핵심으로 다루고 있다.
⇒ 최적화 방법이 적용된 암호 구현 연구를 바탕으로 양자 회로를 최적화하기 위한
방법들에 대해 살펴본다.

## Slide 4: 2. 관련 연구 2.1 qubit와 depth
양자 컴퓨터에서 쓰이는 양자 정보
고전컴퓨터 상에서의 bit와 같은 역할을 함
하나의 큐비트는 양자 컴퓨터의 중첩 상태를 이용하여 0과 1일 확률을 가짐.
qubit
구성된 양자 회로의 깊이
depth는 실행 속도와 관련이 있음
최근 들어 큐비트 수 뿐 아니라 depth의 중요성도 같이 커지고 있음
depth
Notes: Diffusion transform

## Slide 5: 2. 관련 연구 2.2 양자 게이트와 양자 회로
양자 컴퓨터에서는 기존의 논리 게이트를 사용하지 못함 → 그를 대체하기 위해 다양한 양자 게이트들 등장
XOR 게이트 대응
1개의 제어큐비트, 1개의 타겟큐비트
양자 게이트
CNOT gate
Toffoli gate
T gate
AND 게이트 대응
2개의 제어큐비트, 1개의 타겟큐비트
회전연산 수행하는 위상게이트
내결함성(Fault-tolerant) 회로 구현에 사용됨
T-count: 회로에 사용된 T 게이트 수
T-depth: 회로에서 T 게이트의 depth

## Slide 6: 2. 관련 연구 2.2 양자 게이트와 양자 회로
- 양자 컴퓨터도 고전 컴퓨터처럼 회로가 존재
양자 회로
- 양자 게이트, 측정 등의 연산 작업들로 구성되는 양자 계산을 위한 모델
양자 컴퓨터는 고전 컴퓨터보다 자원의 한계가 훨씬 큼
→ 양자 회로 최적화 연구 필요함

## Slide 7: 3. 양자 회로 최적화 연구 3.1 Toffoli 게이트
제어 큐비트가 많을수록 양자 비용 증가 → Toffoli 게이트는 양자 게이트 중 양자 비용이 비싸다 여겨짐.
Toffoli 게이트의 물리적 구현은 보통 여러 개의 게이트의 조합으로 이뤄짐.
Toffoli 게이트는 양자 회로의 depth와 깊은 관련이 있고, 암호 구현 시 자주 사용되는 덧셈기, 곱셈기 등에 필수적으로 사용됨 → 물리적 구현을 최적화하는 것이 상당히 중요함.
[1] Michael A. Nielsen, Chuang Isaac "Quantum computation and quantum information" 2002.
=
Toffoli 게이트 분해[1]
CNOT 게이트, T, T†, H 게이트로 분해됨
T-count: 7
T-depth: 6
[그림 2] 가장 기본적인 Toffoli 게이트 분해
Notes: 양자 비용 : 양자 회로 구현에 필요로 하는 자원 수

## Slide 8: 3. 양자 회로 최적화 연구 3.1 Toffoli 게이트
[2] Amy, Matthew, et al. "A meet-in-the-middle algorithm for fast synthesis of depth-optimal quantum circuits." IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems 32.6 (2013): 818-830.
Toffoli 게이트 분해[2]
T-count: 7(유지)
T-depth: 6 → 3 (감소)
Amy et al.은 Toffoli 게이트를 Clifford + T 세트로 분해한 Toffoli 게이트 제시
기존의 Toffoli 게이트 분해보다 40%의 속도향상이 이뤄진 것
현재, 암호 구현을 비롯한 다양한 회로 구현에 사용되고 있음
[3] Selinger, Peter. "Quantum circuits of T-depth one." Physical Review A 87.4 (2013): 042302.
Toffoli 게이트 분해[3]
T-count: 7(유지)
T-depth: 3 → 1 (감소)
추가적인 보조 큐비트를 4개 더 할당 & T 게이트를 병렬로 구성
→ T-depth가 1인 Toffoli 게이트 구현 (T-depth 최적화에 더 집중)
해당 논문에서는 많은 보조 큐비트를 할당하더라도 T-depth를 1로 줄일 수 없는 회로 구현도 존재함을 보였음

## Slide 9: 3. 양자 회로 최적화 연구 3.1 Toffoli 게이트
[4] Jones, Cody. "Low-overhead constructions for the fault-tolerant Toffoli gate." Physical Review A 87.2 (2013): 022328
Toffoli 게이트 분해[4]
2가지의 내결함성 Toffoli 게이트를 제안
.
[5] Gidney, Craig. "Halving the cost of quantum addition." Quantum 2 (2018): 74.
Toffoli 게이트 분해[5]
[4]의 첫 번째 내결함성 Toffoli 게이트에 사용되었던 구성을 적용 → “임시 논리 AND 게이트” 제안
기존의 Toffoli 게이트의 구현보다 T-count를 절반가량 줄임 (7 → 3)
가산기에 임시 논리 AND 게이트를 적용하여 예상 비용의 감소를 보임
정확한 Toffoli 게이트를 구현하기 위하여 보조 큐비트, S 게이트, teleportation 이용
T-count: 7 → 4(감소)
오류감지 Toffoli 게이트
감지되지 않은 오류가 있을 확률이 높을수록 T 게이트의 비용이 줄어든다는 점에 주목
T-count가 아닌, 사용되는 T 게이트 자체의 비용을 줄임
첫 번째 게이트
두 번째 게이트

## Slide 10: 3. 양자 회로 최적화 연구 3.2 선형 연산
[6] Grassl, Markus, et al. "Applying Grover’s algorithm to AES: quantum resource estimates." Post-Quantum Cryptography: 7th International Workshop, PQCrypto 2016, Fukuoka, Japan, February 24-26, 2016, Proceedings 7. Springer International Publishing, 2016.
[7] Jaques, Samuel, et al. "Implementing Grover oracles for quantum key search on AES and LowMC." Advances in Cryptology–EUROCRYPT 2020: 39th Annual International Conference on the Theory and Applications of Cryptographic Techniques, Zagreb, Croatia, May 10–14, 2020, Proceedings, Part II 30. Springer International Publishing, 2020.
PLU 분해 기법[6]
선형 계층의 행렬 표현을 치환행렬과 두 가지 삼각행렬의 곱으로 나타내는 것
[장점] 계산량을 감소 시킬 수 있음
해당 방법은 다양한 암호 양자 회로 구현 연구에서 사용이 되었음[6,7]
선형 계층의 연산을 최적화하는 방법은 양자 회로 뿐 아니라 일반적인 컴퓨터의 회로 최적화 연구와 연관이 깊음
암호의 S-box(치환 연산에 사용됨)와 같은 하위 회로 구현에 적용될 수 있음
선형 연산 최적화를 거치고 나면 오직 XOR 게이트로만 이뤄진 선형 구성을 가지게 됨
Toffoli 게이트를 상대적으로 비용이 낮은 CNOT 게이트로 대체 → 사용되는 Toffoli 게이트 수를 줄이는 데 집중한 것

## Slide 11: 3. 양자 회로 최적화 연구 3.2 선형 연산
[8] Xiang, Zejun, et al. "Optimizing implementations of linear layers." IACR Transactions on Symmetric Cryptology (2020): 120-145
[9] Boyar, Joan, and René Peralta. "A new combinational logic minimization technique with applications to cryptology." Experimental Algorithms: 9th International Symposium, SEA 2010, Ischia Island, Naples, Italy, May 20-22, 2010. Proceedings 9. Springer Berlin Heidelberg, 2010.
FSE’20[8]
가장 효율적인 구현을 검색하여 값을 출력해주는 휴리스틱 알고리즘 제안
최적의 행렬 분해를 구성할 수 있음
양자와 관련된 논문이 아니지만 XOR로 나오는 결과를 양자 코드로 변환하면 구현 가능
최근 다양한 암호 양자 회로 구현 연구에서 사용되었음
조합 회로 최적화 [9]
[STEP 1] 회로의 비선형 구성 요소(논리곱 연산을 수행)인 AND 게이트 식별 및 감소
AND 게이트를 감소시키는 것은 매우 어려운 과정
Ad-hooc 휴리스틱을 이용 → 낮은 곱셈 복잡도를 가진 회로 구성
[STEP 2] 회로의 최대 선형 구성 요소인 XOR 게이트 찾고 최소화
선형 구성 요소에서 계산된 목표 함수를 계산하기 위함
XOR 게이트 최소화를 위하여 새로운 휴리스틱 제안

## Slide 12: 3. 양자 회로 최적화 연구 3.3 아키텍처
[10] Jang, Kyungbae, et al. "Quantum analysis of aes." Cryptology ePrint Archive (2022).
Zig-zag 구조
기본적으로 큐비트에 최적화
역연산으로 이전 라운드에서 사용된 큐비트를 초기화한 후, 다음 라운드에서 재사용하는 구조
역연산으로 인해 depth가 증가한다는 한계를 가짐
Grassl et al.는 최초로 AES 양자 회로를 구현한 논문에서 지그재그 방식을 채택함. (지그재그 구조를 적용한 대표적인 연구로 여겨짐)[6]
→ 향후 이 연구를 개선하는 다양한 연구들이 발표됨
pipe-line 구조
역연산을 통해 큐비트를 재활용하지 않고, 추가적인 보조 큐비트를 할당하는 구조
depth의 수를 줄이는 데 집중
큐비트 뿐 아니라 depth에 대한 중요성이 커짐 → 최신 연구들은 파이프라인 구조가 적용하여 전체 depth를 감소시키고 있음[10]
Notes: 똑같은 연산을 수행하더라도 회로의 구조를 어떻게 구성하느냐에 따라 비용이 달라짐.

## Slide 13: 5. 결론
제시된 방법들을 적절하게 잘 구성한다면 최적화에 큰 도움이 될 수 있을 것이다.
양자 회로의 최적화를 위한 방법들과 이를 양자 컴퓨터 환경에서의 암호 양자 회로 구현 연구에 적용한 사례들을 살펴보았다.
여전히 양자 회로와 관련된 연구가 활발하게 이뤄지고 있기 때문에 다양한 방법들이 꾸준히 발표될 것으로 기대된다.

## Slide 14
감사합니다