## Slide 1: ARMv8에서의 FFT 구현 동향
엄시우, 권혁동, 심민주, 서화정

## Slide 2
1. 서론
2. 관련 연구
3. ARMv8상에서의 FFT 구현 동향
4. 결론

## Slide 3: 1. 서론
DFT(Discrete Fourier Transform)은 디지털 신호 처리 분야에서 이산 변환을 위해 많이 사용되는 알고리즘 중 하나이다.
DFT 알고리즘 중 하나인 FFT(Fast Fourier Transform)은 다항식 곱셈에 활용하여 효율적인 곱셈이 가능한 알고리즘이다.
다항식 곱셈은 인공지능 분야와 최근 양자컴퓨터를 대비해 개발되고 있는 암호에서 많이 사용된다.
본 논문에서는 고성능 프로세서 중 하나인 ARMv8상에서의 FFT 최적화 구현 연구 동향에 대해서 알아본다.

## Slide 4: 2. 관련 연구 - FFT
Fourier Transform은 연속된 데이터를 주파수 성분으로 분해하는 변환이다.
연속된 데이터가 아닌 비연속(이산) 데이터를 분석하기 위해 Discete Fourier Transform을 사용한다.
  DFT의 계산 시간 복잡도는 O(n2)이다.
DFT를 더 빠르게 연산 될 수 있도록 개선한 알고리즘을 Fast Fourier Transform(FFT)라고 한다.

## Slide 5: 2. 관련 연구 - FFT
FFT의 대표적인 알고리즘으로 Cooley-Tukey 알고리즘이 있다.
F(n)을 푸리에 변환을 적용한 값이라고 할 때, 원소들을 홀수와 짝수항으로 나누어 계산하는 수식
분할 정복 알고리즘을 적용할 수 있기 때문에 계산 시간 복잡도가 O(n2)에서 O(n*logn)으로 줄어든다.

## Slide 6: 2. 관련 연구 – ARMv8
2011년 발표된 ARM의 64-bit 아키텍처
  AArch64와 AArch32 모두를 지원
  NEON이라고도 하는 SIMD를 지원
  범용 레지스터(64-bit) 31개, 벡터레지스터(128-bit) 32개를 제공

## Slide 7: 3. Multi-dimensional Real FFT on ARMv8 Platform
2018년 Wang은 ARMv8 플랫폼에서 1D, 2D Real DFT를 구현하고 최적화 하였다.
  실제 응용 프로그램에서 Fourier Transform가 실수 입력 처리에 집중되는데, 해당 논문에서 이를 Real DFT라고 한다.
ARMv8 플랫폼에서의 최적화
  Real DFT의 대칭성을 활용하여 기존 Real DFT의 계산 복잡성을 감소
  버터플라이 네트워크를 재구성하여 버터플라이 계산을 단순화 시키고, SIMD 어셈블리 명령어를 사용
  2D에서는 캐시 성능 향상을 위해 캐시 인식 알고리즘을 제안

## Slide 8: 3. Multi-dimensional Real FFT on ARMv8 Platform
해당 논문에서 제안하는 기법들을 적용하여 최적화 구현을 진행하였고, FFTw 3.3.7과 성능 비교를 진행
  FFTw는 매사추세츠 공과대학의 Matteo Frigo와 Steven G. Johnson이 개발한 DFT를 계산하기 위한 소프트웨어 라이브러리
성능 결과
  1D-float DFT는 평균 1.52배 성능 향상
  1D-Double DFT는 평균 1.34배 성능 향상
  2D-float DFT는 평균 1.41배 성능 향상
  2D-Double DFT는 평균 1.10배 성능 향상

## Slide 9: 3. Accelerating Falcon on ARMv8
2022년 Kim은 디지털 서명 알고리즘인 Falcon의 FFT 기반 다항식 곱셈 최적화를 진행
  Falcon은 NIST PQC 표준화에서 최종 선택된 격자 기반의 디지털 서명 알고리즘
  Falcon의 주요 계산은 복소수 영역과 정수 영역의 다항식 곱셈이며, FFT는 복소수 영역의 효율적인 다항식 곱셈을 위해 사용
FFT 기반 곱셈 성능 향상을 위해 FP 명령어와 NEON 엔진을 활용한 병렬 구현과 사용 가능한 레지스터를 최대한 활용하여 중복 메모리 액세스 수를 최소화
결과적으로 키 생성 과정에서 15.1% 16.5% 65.4% 성능 향상

## Slide 10: 3. Research on the realization and optimization of FFTs
2020년 Qi Du, Hui Huang은 ARMv8 플랫폼에서 FFT 소프트웨어 패키지를 구현하고 최적화 진행
오픈 소스 FFT 라이브러리 FFTW, FFTs 패키지
  FFTW, FFTs는 주로 ARMv7 플랫폼에 적합
    FFTW는 ARMv8에도 적합
FFTW
  길이 N 시퀀스를 길이가 N1, N2인 짧은 시퀀스로 분해 – Solver
  다양한 Solver가 있으며, 여러 Solver에 대해 평가하고 빠른 Solver를 선택하여 사용

## Slide 11: 3. Research on the realization and optimization of FFTs
FFTs
  가장 빠른 푸리에 변환으로도 알려져 있으며, 2012년 뉴질랜드 와이카토 대학의 Blake가 Github의 오픈 소스 프로젝트로 개발
  X86, x64, ARM 및 기타 플랫폼을 지원하지만 AArch64는 지원하지 않음
  ARMv7으로 구현된 파일들을 ARMv8에서 동작할 수 있도록 ARMv7 명령어 및 레지스터를 ARMv8 명령어 및 레지스터로 교체 구현
결과적으로 ARMv8에서 FFTs 구현, FFTW 대비 18% 성능 향상 달성

## Slide 12: 4. 결 론
본 논문에서는 ARMv8 상에서의 Fast Fourier Transform 구현 연구에 대한 동향 조사를 진행
FFT는 인공지능 학습과 격자 기반 암호에서 사용되는 다항식 곱셈 계산 속도를 향상시키기 위한 중요한 알고리즘
다항식 곱셈 사용의 증가에 맞춰 꾸준한 연구를 통해 다양한 플랫폼에서의 최적화 연구가 필요